### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

/SIWZ/

Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę

kanalizacji sanitarnej  i oczyszczalni ścieków

dla zadania „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów”

Postępowanie w trybie:		-   przetargu nieograniczonego

powyżej 60 000 euro

Zamawiający:			-  Gmina Solec-Zdrój

Adres:				-  Ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

ZATWIERDZAM

....................................................

(podpis i pieczątka Zamawiającego)

Sierpień 2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO

Znak: RG.II.7034-4/2006

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV  74232200 -  usługi inżynieryjne projektowania w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV  74232000 -  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV  74232220 -  usługi projektowania rurociągów

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 04-09-2006 roku Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych celem publikacji w Biuletynie,  wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego :

http.//www.solec-zdroj.pl/bip/przetargi

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego o wartości > 60 000 EURO.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na:

- budowę  kanalizacji sanitarnej

- budowę oczyszczalni ścieków dla gminy Solec-Zdrój i Pacanów,

- studium wykonalności inwestycji,

na podstawie poniższych danych:

| Lp. | Miejscowość | Kanalizacja grawitacyjna | Pompy sieciowe | Kanalizacja ciśnieniowa | Tranzyt ścieków | Ilość pompowni | Ilość podłączeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fi 200 | szt | szt | fi 63 | fi 75 | fi 75 | fi 90 | szt | szt |
|  | Oczyszczalnia w Świnarach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Piestrzec | 5860 |  |  |  |  |  | 920 | 1 | 126 |
| 2 | Włosnowice | 5750 | 4 |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 3 | Zołcza Ugory | 2100 | 6 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 4 | Zielonki | 1560 | 1 |  |  |  | 760 |  | 1 | 43 |
| 5 | Świniary | 5890 | 12 |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 6 | Wójeczka | 1400 |  |  |  |  | 370 |  | 1 | 63 |
| 7 | Wójcza | 1500 |  |  |  |  |  | 900 | 1 | 99 |
| 8 | Biechów | 2800 |  |  |  |  |  | 2000 | 1 | 138 |
| 9 | Wola Biechowska | 600 |  |  | 900 | 400 | 1400 |  | 1 | 48 |
|  | razem | 27460 | 23 | 0 | 900 | 400 | 2530 | 3820 | 6 | 714 |
|  | Oczyszczalnia w Solcu-Zdroju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Magierów | 2300 |  | 10 | 680 |  | 1600 |  |  | 32 |
| 11 | Zborów | 2710 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 158 |
| 12 | Żuków | 4400 | 5 |  |  |  |  |  |  | 49 |
| 13 | Kików | 3000 |  |  |  |  | 480 |  |  | 101 |
| 14 | Solec-Zdrój (ul. Klombowa, Kopernika, Polna, Leśna, Kościuszki) | 2400 | 2 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 15 | Wełnin (tylko studium wykonalności) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | razem | 14810 | 10 | 10 | 680 | 0 | 2080 | 0 | 1 | 360 |
|  | RAZEM | 42270 | 33 | 10 | 1580 | 400 | 4610 | 3820 | 7 | 1074 |

suma 52680 m kanalizacji

-   Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Świniary o przepustowości 300 m3/d

- Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Solec-Zdrój o przepustowości 700 m3/d z możliwością rozbudowy – przebudowa i rozbudowa wraz z modułem oczyszczania ścieków pokąpielowych w ilości 200 m3/d

Powyższe dane mają charakter orientacyjny i w trakcie realizacji projektu technicznego mogą ulec zmianie.

Wyżej wymieniona dokumentacja projektowa musi być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

a/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

/Dz. U. Nr 202, poz. 2072/, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 1,2 i 3 w/w

Rozporządzenia.

b/ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130, poz. 1379/.

c/ Wytyczne instytucji wdrażajacej w woj. świętokrzyskim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

z uwzględnieniem koncepcji stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Założenia techniczno-ekonomiczne zamówienia zostały przedstawione w załączniku

nr  1 do SIWZ.

Uwaga:  W SIWZ występują załączniki do SIWZ i do oferty, na co należy zwrócić

uwagę.

Zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień /CPV/ przedmiot zamówienia obejmuje

zakres określony kodami :

CPV 74232200-6 usługi inżynieryjne projektowania w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 74232000-4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV 74232220-2 usługi projektowania rurociągów

Uwaga : 	z chwilą wykonania przedmiotu zamówienia Oferent przeniesie

wszelkie prawa do sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej

na Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm./ Zamawiający zastrzega sobie prawo

udzielenia w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej, nie później niż:

- dla miejscowości:  Zołcza Ugory, Wójeczka, Wójcza, Biechów, Wola Biechowska, 				       Piestrzec, Włosnowice, Zielonki, Świniary, do 31 maja 2007

- dla miejscowości:  Magierów, Zborów, Żuków, Kików, Solec-Zdrój do 31 lipca 2007

Przekazania prawomocnych pozwoleń na budowę:

-    dla miejscowości:  Zołcza Ugory, Wójeczka, Wójcza, Biechów, Wola Biechowska,

Piestrzec, Włosnowice, Zielonki, Świniary, do 31 sierpnia 2007

- dla miejscowości:  Magierów, Zborów, Żuków, Kików, Solec-Zdrój do 31 października 2007

- Gwarancja

Oferent zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na opracowaną dokumentację na okres 10 lat od  podpisania protokołu odbioru dokumentacji.

- Wizja lokalna

Wymaga się od  Oferentów przed przystąpieniem do opracowania oferty przeprowadzenie na własny koszt wizji lokalnej celem zapoznania się z terenem inwestycji.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz posiadają uprawnienia  do wykonywania działalności  lub czynności  w zakresie wykonania  przedmiotu zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności osiągnęli w ciągu ostatnich trzech lat obrót w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN rocznie

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności zrealizowali z należytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 projekt zakresie kanalizacji dł.  min. 10  km oraz 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 300 m3/d w technologii SBR, zgodnie z załącznikiem nr 4 do OFERTY.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 11

W przypadku kiedy o zamówienie ubiega się wspólnie dwóch lub więcej Wykonawców

(konsorcjum) są oni zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, w tym do zawarcia umowy. Oświadczenia  i informacje składane przez lub wobec pełnomocnika są skuteczne wobec wszystkich Wykonawców  ubiegających  się wspólnie o  uzyskanie zamówienia. W takim przypadku dokumenty muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców, zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp, a dokument pisemnego pełnomocnictwa winien być załączony od oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, kiedy umowa o wykonanie zamówienia publicznego będzie zawierana z kilkoma Wykonawcami występującymi wspólnie do umowy tej zostaną wprowadzone postanowienia ustalające solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie  zobowiązań wynikających z umowy w pełnym zakresie.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy wynikające z niniejszej specyfikacji jak i z obowiązujących przepisów prawa stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- wypełniony formularz ofertowy  – (wg wzoru podanego w załączniku nr 4 do SIWZ)

- oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz spełnia wymogi zawarte w art. 22 (wg wzoru podanego w załączniku B do Oferty)

- oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik C do Oferty)

- wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta;

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia – co najmniej po 1

osobie w specjalnościach wg aktualnego Prawa Budowlanego

-   architektonicznej

-   konstrukcyjno-budowlanej

-   konstrukcyjno-budowlanej drogowej

-   instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków

-   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

lub równoważne wydane wg przepisów wcześniej obowiązujących,(zgodnie z załącznikiem nr 3 do OFERTY.)

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w tym  kserokopie uprawnień projektowych w specjalnościach niezbędnych do realizacji zamówienia, aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa);

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podanie ich wartości, przedmiotu, dat, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.(załącznik nr 4 do OFERTY)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, (załącznik nr 1 do OFERTY)

- Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinia o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, (załącznik nr 2 do OFERTY)

- Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), umowa spółki cywilnej, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- Aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego na temat karalności Oferenta zgodnie z art. 24.ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz jeśli dotyczy - zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp.

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej ceny oferty brutto.

- Kserokopia dowodu wniesienia wadium.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1.2, 1.7 i 1.8 składa dokumenty zgodnie z par. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być skaładane (D.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605)

Nie przedstawienie jednego z oświadczeń lub wymaganych dokumentów spowoduje w efekcie  wykluczenie Oferenta z postępowania przetargowego lub odrzucenie oferty.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą faksu, potwierdzonego wysłaniem pisma drogą pocztową. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informację faksem, zobowiązana jest na żądanie Strony przesyłającej do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania

- TRYB  UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, chyba, że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert wtedy pozostanie bez odpowiedzi. Treść odpowiedzi i pytań, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przesyła wszystkim Oferentom, oraz zamieści na stronie internetowej.   http://www.solec-zdroj.pl/bip/przetarg.php?id=53

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych w SIWZ. Zmiany i uzupełnienia SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz treść wyjaśnienia zamieści na stronie internetowej

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, o czym powiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz  	zamieści tę informację na stronie internetowej.

Koszt wykupienia SIWZ w formie papierowej wynosi  70  zł plus podatek VAT. Ponadto SIWZ można pobrać ze strony internetowej zamawiającego:

http://www.solec-zdroj.pl/bip/przetarg.php?id=53

Wszystkie pytania dotyczące treści SIWZ należy zgłaszać pisemnie lub faksem, na adres : Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, fax: (041) 377 60 22

- WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Do kontaktów z Oferentami wyznaczono  Piotr Kalita – Kier. Ref. Rolnictwa, tel. (041) 377 60 39, fax. (041) 377 60 22, e-mail: pkalita@solec-zdroj.pl

- WADIUM

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10 000,00 zł wniesionym najpóźniej w dniu złożenia oferty przed terminem składania ofert do dnia 20-09-2006 godziny 8:00 czasu lokalnego

a) Wadium może być wniesione

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wpłata musi być dokonana na rachunek bankowy Zamawiającego w   NBS w Solcu-Zdroju nr 66851700070000000003900013  w  takim terminie, aby uznana została na rachunku w terminie złożenia oferty. W przypadku wnoszenia wadium, w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć  u  skarbnika Pani Zofii Kopeć, pok. nr 15 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju  w wyznaczonym terminie.  Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy załączyć w ofercie.

Nie wniesienie wadium powoduje wykluczenie Oferenta z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 Prawa zamówień publicznych.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI:

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od wyznaczonego terminu składania ofert.

W  uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni, przy czym zgoda jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Każdy oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty i załączniki winny  być podpisane przez OFERENTA lub jego upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, winno być dołączone jako osobny dokument.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku załączenia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do autentyczności zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty o których mowa w pkt 11 SIWZ  w kolejności jak podano.

Wszystkie strony oferty winny być parafowane, ponumerowane i zszyte .

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć  w nieprzejrzystych i zaklejonych opakowaniach: wewnętrznym i zewnętrznym.

Na opakowaniach muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- nazwa i adres Zamawiającego,

- nazwa i adres Wykonawcy ( tylko na opakowaniu wewnętrznym),

- napis: „Oferta na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej  i oczyszczalni ścieków dla zadania „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów”

Nie otwierać przed : 20-09-2006  godz. 8:10.

Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak wyżej , a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub  „WYCOFANIE”.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego :

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

dostarczyć do:

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

najpóźniej do dnia  20-09-2006   godz. 8:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-09-2006  w    Budynku Urzędu Gminy w Solcu- Zdroju, ul. 1 Maja 10, pok. nr 7  o   godz.  8:10

Otwarcie ofert jest jawne.

Oferty złożone po terminie  wyznaczonym do składania ofert,  zostaną z zwrócone wykonawcom  bez  otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Protokół, oferty, opinie biegłych oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.”

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

## Wykonawca winien podać cenę ryczałtową (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny – Dz.U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami, art. 632 § 1 i 2). brutto ( z podatkiem VAT) za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia.

W związku z powyższym cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty  niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie będzie można jej zmienić bez względu na żadne okoliczności powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą  w złotych polskich.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena  ryczałtowa brutto – 100%.

Oferta najtańsza z pośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b.x100)= ilość punktów, gdzie:

Cn –najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały

- WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY

20.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę.

Ogłoszenie zawierające powyższe informacje zostanie niezwłocznie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca, który wygra przetarg (złoży najkorzystniejszą ofertę spośród ofert spełniających wszystkie warunki określone w specyfikacji) zobowiązany będzie do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- podpisania  umowy o treści określonej w załączniku nr 9 do oferty  w

terminie i miejscu  określonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia  informacji o wynikach postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest do wniesienia 	zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą  5% ceny oferty brutto

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w :

a/  w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w

NBS w Solcu-Zdroju nr 66851700070000000003900013

b/ w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-		kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c/ w gwarancjach bankowych

d/ w gwarancjach ubezpieczeniowych.

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie w formie b, c, d, e - należy złożyć u  Skarbnika – Pani Zofii Kopeć, pok. nr 15, Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju

Zabezpieczenie należytego wykonania wykonawca wniesie najpóźniej do dnia zawarcia umowy.      Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z ustaleniami podanymi w załączonym projekcie umowy.

- PROTESTY I ODWOŁANIA

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze.

  - Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania  oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, można wnieść umotywowany, pisemny protest do zamawiającego.

  - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt. 22.3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób,  że mógł zapoznać z jego treścią.

  - Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

  - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

  - Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu

  - Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia.

  - Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego

  - Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ) o sadzie polubownym, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej

- LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zał. nr 1	- Założenia techniczno ekonomiczne do projektowania

- Zał. nr 2	- Kryteria oceny ofert

- Zał. nr 3	- Koncepcja przebiegu kanalizacji sanitarnej wraz z proponowaną lokalizacją

oczyszczalni ścieków

- Zał. nr 4	- Wzór druku Oferty z kompletem wymaganych załączników

- Zał. nr 5    - Mapa z działką na lokalizację oczyszczalni w Solcu-Zdroju wraz z technologią oczyszczania ścieków pokąpielowych

## Załącznik nr 1 do SIWZ

# Założenia techniczno-ekonomiczne do projektowania

## I.	Oczyszczalnia ścieków

- Założenia ogólne do projektowania.

Rozwiązanie technologiczne powinno obejmować proces oczyszczania mechaniczno-biologicznego ścieków, usuwanie związków biogennych wraz z przeróbką osadów i wszystkie niezbędne sieci międzyobiektowe oraz obiekty towarzyszące.

Zastosowane rozwiązania powinny gwarantować niezawodność działania, osiąganie wymaganych efektów, łatwość obsługi, racjonalne koszty budowy i eksploatacji, niskie zużycie energii  elektrycznej i zużywanych w oczyszczalni chemikaliów.

Oprócz podstawowych i pomocniczych obiektów oraz instalacji związanych z procesem oczyszczania ścieków, rozwiązanie projektowe powinno obejmować wykonanie na terenie oczyszczalni automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych ze zbiornikiem uśredniającym.

Rozwiązania technologiczne powinny spełniać zalecenia oraz wymagania norm krajowych i Unii Europejskiej i przyczynić się do poprawy jakości okolicznych wód i stanu środowiska naturalnego.

- Wytyczne technologiczne i ekonomiczne.

- typ oczyszczalni  system SBR (reaktor sekwencyjny)

- przepustowość:   Solec-Zdrój  700 m3/d									    		      Świniary       300 m3/d

- możliwość rozbudowy bez wymiany istniejących urządzeń

- możliwość  pracy w 100 % na ściekach dowożonych ( pierwsze lata eksploatacji )

- małe koszty eksploatacji, niewrażliwość na zmiany temperatury, korozję , dobowe wahania dopływu ścieków

- pełna automatyka procesu oczyszczania  wraz możliwość możliwością sterowania przez internet

- osad odwadniany do 25 % suchej masy

- przy obliczeniu kosztów oczyszczania ścieków należy przyjąć koszty zatrudnienia pracownika w kwocie 2 000,00 PLN miesięcznie na 1 etat plus pochodne wynikające ze stosunku pracy

- Jakość ścieków oczyszczonych.

Projektowane rozwiązania mają zapewnić osiągnięcie w ściekach oczyszczonych następujące, najwyższe dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń lub procenty redukcji :

BZT5			-   25mg/l lub 90 % redukcji

ChZT			- 125mg/l lub 75 % redukcji

Zaw. Og.		-   35mg/l lub 90 % redukcji

Ponadto oczyszczalnia w Solcu-Zdroju oczyszcza wody pokąpielowe, zawierające min. chlorki oraz siarczany – zawartość tych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie może być wyższa od wartości dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Spełnienie wymagań będzie kontrolowane wg zasad podanych w Rozporządzeniu MŚ z dnia 24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego jak dla oczyszczalni  2 000 < RLM < 9 999.

- Obiekty i urządzenia.

- proces oczyszczania ścieków komunalnych winien odbywać się w całości w zamkniętej kubaturze dla ograniczenia oddziaływania na otoczenie.

- Wytyczne techniczne.

Zbiorniki reaktorów mają być posadowione na powierzchni gruntu.

Przyjęte rozwiązania jakościowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Rozwiązania techniczne i materiałowe mają być wysokiej jakości, zapewniające długą, bezpieczną dla środowiska i pewną eksploatację. W projekcie należy podać sposób zabezpieczenia konstrukcji betonowych. Wszystkie elementy stalowe, mające kontakt ze ściekami i osadami należy wykonać ze stali kwasoodpornej (wg PN 0H18N9 ).

Wszelkie inne elementy stalowe, np.: schody, pomosty, barierki można zaprojektować jako elementy ocynkowane, malowane piecowo lub proszkowo.

W budynku należy stosować :

- stolarkę okienną – PCV

- oszklenie – dwuszybowe zespolone o współczynniku przenikania ciepła min. K= 1,1,

- posadzki antypoślizgowe, odporne na działanie środowiska agresywnego,

- ściany w pomieszczeniach – zmywalne do wys. min. 2 m,

- drzwi wejściowe – aluminium lub PCV i min. 2 zamki.

Wszelkie projektowane przewody rurowe należy zaprojektować :

- ze standardowych rur i kształtek,

- podwieszenia i obejmy ze stali nierdzewnej lub polietylenu, śruby, wkręty, podkładki itp. ze stali nierdzewnej,

- rury sprężonego powietrza oraz ruszty napowietrzające w reaktorach ze stali nierdzewnej,

- płaszcze na izolacjach ciepłochronnych z blach niekorodujących.

Wymagania dla systemu napowietrzania sprężonym powietrzem to :

- zastosowanie elastycznych dyfuzorów, z materiału nie ulegającego zesztywnieniu

( podać okres gwarancji dla membram ),

- umieszczenie dmuchaw w osłonach dźwiękochłonnych, w wydzielonym

pomieszczeniu, z zapewnieniem ochrony przed hałasem i wibracjami  (wyeliminowanie przenoszenia drgań ).

- Wymagania dla monitoringu i sterowania.

Proces technologiczny oczyszczania ścieków i przeróbki osadów musi być monitorowany. Czujniki w systemie „on-line”, powinny być przewidziane w obiektach technologicznych oraz na dopływie i odpływie ścieków z oczyszczalni.

Należy przewidzieć urządzenia do automatycznego poboru próbek ścieków surowych.

System sterowania należy oprzeć na sterownikach mikroprocesorowych PLC, które powinny być zainstalowane w wyodrębnionych obiektach technologicznych. Do każdego sterownika obiektowego należy włączyć wszystkie pomiary technologiczne „on-line” danego obiektu oraz sygnały dwustanowe, odwzorowujące stany poszczególnych urządzeń ( również przy sterowaniu ręcznym ). Sterownik obiektowy należy zaprojektować algorytmem reagowania na wszystkie stany obiektu, włącznie z powiadamianiem o awarii lub nieprawidłowości w działaniu sygnałem SMS ( np. na telefon komórkowy lub telefon alarmowy w przypadku włamania )lub innym sygnałem,

przesyłanym drogą radiową lub poprzez transmisję danych (GPRS).

Podstawowe urządzenia technologiczne powinny posiadać lokalne panele sterujące, wskaźniki stanu pracy ( wizualizacja komputera z oprzyrządowaniem ). Główne przełączniki sterowania ręcznego powinny być zaprojektowane w bezpośrednim otoczeniu danego urządzenia. Oprogramowanie nadrzędne powinno być zaprojektowane w systemie operacyjnym, pracującym w czasie rzeczywistym.

System sterowania i monitoringu powinien być tak zaprojektowany, aby był odporny na krótkotrwałe zaniki napięć zasilających itp.. a każdy z takich stanów powinien zostać zapamiętany, zarejestrowany i zarchiwizowany przez system operacyjny. System powinien zapewniać tworzenie oraz opracowywanie raportów diagnostycznych o stanie instalacji, urządzeń i całego systemu, oraz dawać możliwość sterowania przez internet.

- Kanalizacja sanitarna.

- Kanalizacja grawitacyjna z rur z  PVC  jednorodnego, studzienki włazowe z PVC lub betonu – prefabrykowane – w zależności od warunków wodno – gruntowych,  studzienki nie włazowe z PVC jednorodnego.

- Rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych z PEHD.

- Przepompownie i tłocznie ścieków prefabrykowane z armaturą, oprzyrządowaniem oraz szafą rozdzielczo-sterującą, z zasilaniem ( należy uzyskać odpowiednie uzgodnienie na ich podłączenie do sieci energetycznej ).

W przypadku braku możliwości ( ze względów finansowych ) wykonania dwustronnego zasilania należy  wyposażyć wszystkie pompownie w system monitoringu działający w trybie ciągłym z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych (GPRS).

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy pompowni konieczne będzie utrzymywanie w stanie pogotowia agregatów prądotwórczych.

Dojazd do obiektów należy wykonać jako drogi utwardzone. W przypadku lokalizacji pompowni przy istniejącej drodze należy wykonać jedynie zatokę postojową.

Załącznik nr 2 do SIWZ

| Nr kryterium | Nazwa kryterium | Waga | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium 1 | koszt opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji | 100 % | oferta z najniższą ceną(brutto) otrzyma max ilość pkt. – 100 pozostałe oferty otrzymają liczby punktów na zasadzie proporcji oferta najniższa x 100 oferta badana |

Zał. nr 4 do SIWZ

Należy wypełnić i podpisać załączone formularze

......................................................

( pieczęć firmowa oferenta )

.................................................................

(data sporządzenia oferty )

## OFERTA

Nazwa zamówienia :	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę  kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla ........................................................................

Zamawiający :		..............................................

..............................................

..............................................

Ilość parafowanych i ponumerowanych stron oferty ................ szt.

Nr strony: ..........

Podpis:...............

SPIS  ZAWARTOŚCI  OFERTY

Oferent zobowiązany jest załączyć wszystkie wymagane niżej wymienione dokumenty i załączniki.

Załączone kserokopie dokumentów muszą być uwiarygodnione przez oferenta – za zgodność z oryginałem.

Kserokopia dowodu wniesienia wadium.

# FORMULARZ OFERTOWY

- OŚWIADCZENIE  w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

- OŚWIADCZENIE  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 1.	Status prawny oferenta

Zał. Nr 1.1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oferenta(wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed upływem składania ofert)

Zał. Nr 1.2.	Umowa o zawiązaniu konsorcjum,  umowa spółki cywilnej, pełnomocnictwo do podpisania oferty * - jeśli nie dotyczy – należy skreślić

Zał. Nr 2.	Sprawozdanie finansowe lub alternatywnie Informacja określająca obroty,

zysk, zobowiązania z ostatnich 3 lat

Zał. Nr 3.       Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem

ich kwalifikacji

Zał. 4		Wykaz wykonanych usług w latach  2002 ÷ 2004

Zał. Nr 4.1.÷4.n.  Referencje szt. ..................

Zał. Nr 5.	Zaświadczenie ZUS (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem

składania ofert)

Zał. Nr 6.	Zaświadczenie  Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce

przed upływem terminu składania ofert)

Zał. Nr 7.	Informacja Krajowego Rejestru Karnego (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy

przed upływem terminu składania ofert)

Zał. Nr 8.	Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej

Zał. nr 9.       WZÓR UMOWY podpisany przez Oferenta  na ostatniej stronie

Zał. nr 10.      FORMULARZ CENOWY

Nr strony.................

Podpis .....................

##### A.     FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa oferenta/lidera konsorcjum.........................................................................................

................................................................................................................................................

Nazwa zamówienia: ...............................................................................................................

................................................................................................................................................

Zamawiający:	 ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Po zapoznaniu się z przedmiotem i zakresem zamówienia oraz warunkami umowy, my niżej podpisani zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z w/w warunkami wraz z usunięciem wszelkich ewentualnych wad za:

cena netto .................................................................................................  PLN

podatek VAT ...........................    PLN,      tj. .....................   %

cena brutto .................................................................................................PLN

słownie: /................................................................................................................................/

w tym:

cena netto nadzorów autorskich ( dla 100 pobytów) ................zł. netto + pod. VAT .........%  cena brutto ...................................... PLN

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie : ..................

- Na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres ............................. od daty

Podpisania protokołu odbioru dokumentacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, dokonaliśmy wizji lokalnej i nie wnosimy

żadnych zastrzeżeń oraz jesteśmy w stanie, na podstawie przedstawionych nam

materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny ofertowej.

Nr strony...............

Podpis ..................

- Cena oferty oraz terminy wykonania zamówienia i gwarancji są ostateczne i nie mogą być negocjowane.

- Oświadczamy, że akceptujemy załączony projekt umowy.

- Oferta, w której zostaną pominięte jakiekolwiek elementy lub zaniżone ceny zostanie

odrzucona z dalszego postępowania.

- Przyjmujemy do wiadomości, że postępowanie może być unieważnione w przypadkach

określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi wyjaśnieniami udostępnionymi przez 	Zamawiającego.

............................................dnia .............  .............			...............................................

/ podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela oferenta/

Nr strony .................

Podpis .....................

- OŚWIADCZENIE

( art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Nazwa Oferenta/członka konsorcjum.....................................................................

.................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

Nr tel./fax. ...............................................................................................................

- Oświadczam, że:

- Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami

ustawowymi (załączyć aktualny dokument określający status prawny oferenta, zgodny z

załącznikiem nr 1 do OFERTY).

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3)        Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5)        Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień

publicznych

.................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela oferenta/

Nr str. ............................

Podpis ...........................

..............................................

pieczęć oferenta

C. OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na.............................................., w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, zapoznaliśmy się warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

Nr strony ........

Podpis .............

# Zał. nr 1

# Status  prawny  oferenta

Nazwa oferenta :  ....................................................................................................

/Lidera konsorcjum/* ..............................................................................................

Miejsce rejestracji : ................................................................................................

Adres :   .................................................................................................................

Nr tel./fax.  :   ........................................................................................................

....................................................

/pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela

oferenta/

Załączyć :

- aktualny odpis rejestru handlowego /Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/  wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert - Zał. 1.1..,

- jeśli dotyczy – umowę o zawarciu konsorcjum, spółki cywilnej lub pełnomocnictwo do podpisania oferty – Zał. Nr 1.2,

- Przedsiębiorcy związani umową konsorcjum, spółki cywilnej załączają każdy oddzielnie, wszystkie dokumenty wg spisu zawartości oferty, dodając odpowiednio litery I,II,  ... po numerze załącznika.

*/ skreślić, jeżeli nie dotyczy

Nr strony ........

Podpis .............

Zał. Nr 2

# Sprawozdanie finansowe  *

lub

Informacja określająca obroty, zysk i zobowiązania

z ostatnich trzech lat   *

Nazwa oferenta : ...................................................................................................................

| L.p. |  | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obroty ogółem |  |  |  |
| 2. | Zysk |  |  |  |
| 3. | Zobowiązania |  |  |  |
| 4. | Należności |  |  |  |
| 5. | Wartość sprzedaży |  |  |  |

Załączyć :

Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu, informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania  i należności ogółem :

- z ostatnich trzech lat albo,

- z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lata.

..........................................

/pieczątka i podpis upoważnionego

przedstawiciela oferenta/

Uwaga: wykonawcy nie zobowiązani do sporządzenia bilansów wypełniają jedynie tabelę.

* niepotrzebne skreślić

Nr strony ................

Podpis ..................

Zał. Nr 3.

## Wykaz osób  przewidzianych  do realizacji zamówienia

### Nazwa oferenta: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwisko i Imię | Posiadane kwali-fikacje /rodzaj, nr uprawnień, data ich uzyska-nia, nr zaśw. z OIIB/ | Zakres wykonywa-nych czynności w realizacji zamówie- nia | Doświadczenie zawodo-we, dotychczas zrealizo-wane projekty |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do w/w wykazu wymagane jest załączenie aktualnych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzone „za zgodność

z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

..........................................

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela oferenta/

Nr strony..........

Podpis .............

..........................................................                                                                                                           Zał. Nr 4

/ pieczęć wykonawcy/

# WYKAZ  WYKONANYCH  PROJEKTÓW

w latach  2003 - 2005

| Lp. | Rodzaj wykonanych projektów | Zamawiający, nazwa i adres | Czas realiza-cji rok, m-c | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć referencje z datą i podpisem zamawiającego, potwierdzające należyte wykonanie w/w prac jako zał. Nr 4.1÷4.n. Kserokopie referencji winny być potwierdzone “za

zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

.............................................

/pieczątka i podpis upoważnionego

przedstawiciela oferenta/

Nr strony........

Podpis .............

..........................................................                                                                                                           Zał. Nr 10

/ pieczęć wykonawcy/

# Formularz cenowy

| Lp. | Miejscowość | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczalnia w Świnarach |  |  |
| 2 | Piestrzec |  |  |
| 3 | Włosnowice |  |  |
| 4 | Zołcza Ugory |  |  |
| 5 | Zielonki |  |  |
| 6 | Świniary |  |  |
| 7 | Wójeczka |  |  |
| 8 | Wójcza |  |  |
| 9 | Biechów |  |  |
| 10 | Wola Biechowska |  |  |
| 11 | Oczyszczalnia w Solcu-Zdroju |  |  |
| 12 | Magierów |  |  |
| 13 | Zborów |  |  |
| 14 | Żuków |  |  |
| 15 | Kików |  |  |
| 16 | Solec-Zdrój (ul. Klombowa, Kopernika, Polna, Leśna, Kościuszki) |  |  |
| 17 | Wełnin |  |  |
| 18 | Nadzór autorski |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

.............................................

/pieczątka i podpis upoważnionego

przedstawiciela oferenta/

Nr strony........

Podpis .............

Zał. nr 9 do oferty

WZÓR UMOWY

o wykonanie prac projektowych

Zawarta w dniu .......................... roku w.......................... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu ......... ..............roku  pomiędzy :

....................................................................................................,    NIP : ............................................

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- .............................................................................

- .............................................................................

a

....................................................................................................,   NIP: .....................................

# ul. .................................................................................................................................................

zwaną dalej „Projektantem”, reprezentowaną przez :

- .........................................................................

- ............................................................................

§ 1.

- Zamawiający powierza, a Projektant przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w postaci dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej  i oczyszczalni ścieków dla zadania „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów”

obejmująca miejscowości:

Zołcza Ugory, Wójeczka, Wójcza, Biechów, Wola Biechowska – gmina Pacanów

Piestrzec, Włosnowice, Zielonki, Świniary,  Magierów, Zborów, Żuków, Kików, Solec-Zdrój

(ul. Klombowa, Kopernika, Polna, Leśna, Kościuszki) – gmina Solec-Zdrój,

oraz miejscowość Wełnin gmina Solec-Zdrój w zakresie studium wykonalności zadania.

Dokumentacja wykonana zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072), ze szczególnym

uwzględnieniem rozdziału 1, 2 i 3 w/w Rozporządzenia.

- Przedmiot umowy obejmuje również uzyskanie map dla celów projektowych i wypisów z rejestru gruntów, techniczne badania podłoża gruntowego (geologia),  opracowanie operatów wodno-prawnych, uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na zrzut oczyszczonych ścieków do odbiorników, opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, kompletu uzgodnień dokumentacji włącznie z uzgodnieniami z właścicielami gruntów przez które będzie przebiegać inwestycja z pisemną zgodą potwierdzającą przebieg sieci przez działkę wraz ze szkicem lokalizującym urządzenia oraz oświadczenie właściciela gruntu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r.  (Dz. U  Nr 242 poz. 2421), wyliczenie kosztów eksploatacji (koszt oczyszczenia 1m3  ścieków), opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z analizą ekonomiczno - finansową zgodnie ze standardami instytucji wdrażającej w woj. Świętokrzyskim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, oraz analizę formy oraz zasadności zawarcia partnerstwa publiczno-prywatnego na wykonanie kanalizacji oraz wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych dokumentacją, oraz uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę.

- Dokumentacja – wykonana zostanie w 5 egz. - oraz w wersji elektronicznej w następujących formatach:

-  dla dokumentów tekstowych – doc, rtf lub inne odczytywane przy pomocy programu Word 97, 200 lub XP firmy Microsoft

-  dla arkuszy kalkulacyjnych – xls, xml lub inne odczytywane przy pomocy programu Excel 97, 200 lub XP firmy Micrsoft

-  dla kosztorysów formaty doc, rtf lub pdf

-  dla rysunków i map – dxf

i dołączona na nośnikach informatycznych (płyta CD-R)

- Projektant przyjmie obowiązki nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wg warunków jak w zał. do umowy pt. „Nadzór autorski”

- Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne muszą uwzględniać przy wymaganym efekcie ekologicznym koszty eksploatacyjne oczyszczalni ścieków nie większe niż 2zł/1m3

- Akceptacja o której mowa w pkt. 5 musi być wyrażona w formie pisemnej i dotyczyć ma poszczególnych odcinków projektu.

§ 2.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy upływa z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę dla całego zadania.

- Termin przekazania dokumentacji projektowej :

- etap I dla miejsowości:  Zołcza Ugory, Wójeczka, Wójcza, Biechów, Wola Biechowska, Piestrzec, Włosnowice, Zielonki, Świniary, do 31 maja 2007

-  etap II dla miejsowości:  Magierów, Zborów, Żuków, Kików, Solec-Zdrój do 31 lipca 2007

- Termin przekazania prawomocnych pozwoleń na budowę:

- etap I dla miejsowości:  Zołcza Ugory, Wójeczka, Wójcza, Biechów, Wola Biechowska, Piestrzec, Włosnowice, Zielonki, Świniary, do 31 sierpnia 2007

- etap II dla miejsowości:  Magierów, Zborów, Żuków, Kików, Solec-Zdrój do 31 października 2007

- Projektant udziela gwarancji na wykonane projekty. Termin gwarancji wynosi 10 lat i liczy się od daty odbioru końcowego.

Gwarancja obejmuje:

- wady w dokumentacji projektowej dotyczące części merytorycznej, zmniejszające wartość użyteczną projektu

- wady części fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji

wady dokumentacji projektowej dotyczące niezgodności rozwiązań z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, niekompletności, niezgodności z przepisami.

- Zakres gwarancji zgodny jest wzorem karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

Z chwilą wykonania przedmiotu zamówienia Projektant przeniesie wszelkie prawa do sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej na Zamawiającego.

§ 3.

- Do kierowania pracami określonymi w § 1 Projektant wyznacza ..............................................

....................................................................................................................................................

- Zamawiający wyznacza koordynatora do spraw kontaktów z Projektantem – Pana Piotra Kalitę – Kierownika Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami.

§ 4.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy

określony w § 1 umowy.

- Projektant pisemnie oświadczy, że projekt wykonany został zgodnie z umową,

przytoczonym w § 1 pkt. 1 Rozporządzeniem, obowiązującymi przepisami „Prawa

Budowlanego” oraz normami i standardami, oraz że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projektant wykona zamówienie z materiałów własnych i poniesie koszty niezbędnych

uzgodnień.

- Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 30

dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów poszczególnych etapów  do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku braku odbioru końcowego i zwrotu przedmiotu umowy, Projektant dokona

poprawek  i uzupełnień w terminie ustalonym przez komisję odbioru końcowego.

- W przypadku przekroczenia terminów odbiorów końcowych określonych w  § 2 oraz § 4

pkt. 7, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z zapisami w § 8.

§ 5.

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę :

netto zł :   ...........................

brutto zł :  ...........................

(słownie : ...........................................................................................)

w tym  ..................................  zł. podatku VAT tj. 22 %

w tym:

a) netto zł :   ...........................    za dokumentację projektową

brutto zł :  ...........................

(słownie : ...........................................................................................)

w tym  ..................................  zł. podatku VAT tj. 22 %

w tym

- I etap netto zł :   ...........................

brutto zł :  ...........................

(słownie : ...........................................................................................)

w tym  ..................................  zł. podatku VAT tj. 22 %

- II etap netto zł :   ...........................

brutto zł :  ...........................

(słownie : ...........................................................................................)

w tym  ..................................  zł. podatku VAT tj. 22 %

b) netto zł :   ......................  za nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji za 100 pobytów

brutto zł :  ...........................

(słownie : ...........................................................................................)

w tym  ..................................  zł. podatku VAT tj. 22 %

tj. za 1 pobyt

netto zł :   ......................

brutto zł :  ...........................

(słownie : ...........................................................................................)

w tym  ..................................  zł. podatku VAT tj. 22 %

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w pkt. 2 procentowej stawki datku VAT kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

- Zamawiający dokona zapłaty części wynagrodzenia dla każdego z etapów w następujący sposób:

- 50% kwoty określonej dla danego etapu w § 5 pkt 2 lit. a) - po przekazaniu kompletnej dokumentacji.

50% kwoty określonej dla danego etapu w § 5 pkt 2 lit. a)  - po przekazaniu prawomocnych pozwoleń na budowę

5. Zapłata wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego nastąpi zgodnie z zapisami określonymi w § 5 załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

§ 6.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszące 5 % wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) za przedmiot umowy, t.j. ................ zł, Projektant wniósł................................................

...................................................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi tj. Po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego

§ 7.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty jej złożenia wraz z  dokumentami rozliczeniowymi.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Projektanta nr .....................................................................

- Wynagrodzenie Projektanta nie może być przedmiotem cesji na rzecz osoby trzeciej.

§ 8.

- Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Projektantowi kary umownej w wysokości

10 % wynagrodzenia umownego brutto, za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które

Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność.

- Projektant jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów wykonania podanych w § 2.

- za odstąpienie od umowy przez Projektanta lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Dotyczy to także ujawnionych wyższych

wyższych kosztów eksploatacji oczyszczalni.

§ 9.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10.

Każda zmiana przepisów prawa oraz standardów dotyczących przedmiotu zamówienia podczas realizacji zamówienia musi mieć odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej.

§ 11.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku jak w ust. 1 Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej części umowy, która nastąpiła do dnia odstąpienia od umowy.

§ 12.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Projektant zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Projektanta w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Projektant może zwrócić się do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 14.

Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz załączniki: Nadzór autorski oraz Karta gwarancyjna

§ 15.

Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla Zamawiającego i  dla Projektanta.

Załączniki:

- Nadzór autorski

- Karta gwarancyjna

PROJEKTANT						                 ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1  do umowy ....................

###### NADZÓR AUTORSKI

§1.

- Projektant zobowiązany jest do stałego pełnienia czynności nadzoru autorskiego we wszystkich branżach oraz zgodnie z §3. niniejszego załącznika.

- Wszystkie osoby sprawujące nadzór autorski reprezentują Projektanta.

§2.

Nadzór autorski wykonywany będzie w okresie od ............................. do zakończenia realizacji inwestycji.

§3.

- Nadzór autorski obejmuje:

- udzielanie informacji telefonicznych ( opisanych następnie w dzienniku nadzoru autorskiego) i pisemnych oraz wyjaśnianie wątpliwości uczestnikom procesu inwestycyjnego – na wniosek Zamawiającego

- wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej - na wniosek Zamawiającego

- uzgadnianie zmian rozwiązań projektowych proponowanych przez Inwestora bezpośredniego lub Wykonawcę robót – na wniosek Zamawiającego

- wyjaśnianie szczegółów na budowie w trakcie realizacji inwestycji, udział w odbiorach

technicznych i naradach – na wniosek Zamawiającego

-   stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z

projektem

- udział i pomoc w czynnościach odbiorowych

- inne czynności uzgodnione przez strony.

- Poprawki i uzupełnienia dokumentacji technicznej wynikające z znajdujących się w niej błędów i niedokładności nie podlegają nadzorowi autorskiemu i wykonywane będą nieodpłatnie w ramach gwarancji wykonanego projektu technicznego.

- Pełniący nadzór autorski nie może podejmować decyzji, których efektem może być zwiększenie kosztów inwestycji – bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

W przeciwnym razie może ponieść odpowiedzialność włącznie do pokrycia tych kosztów.

§ 4.

- Czynności nadzoru autorskiego mogą być wykonywane także poza budową np. w biurze Projektanta, w siedzibie Inwestora – np. wykonywanie rysunków, szkiców lub projektów zamiennych.

- Wykonujący nadzór autorski zobowiązani są do przybycia na plac budowy, siedziby Zamawiającego lub Inwestora bezpośredniego najpóźniej w ciągu 3 dni od powiadomienia i niezwłocznego podejmowania odpowiednich decyzji.

§ 5.

- Projektant wystawiać będzie faktury VAT za pełnienie nadzoru autorskiego w okresach miesięcznych – na podstawie załączonych kart dziennika nadzoru autorskiego.

- Zapłaty faktur wystawionych przez Projektanta, Zamawiający dokona w terminie 30 dni od ich otrzymania przelewem na konto podane na fakturze. W przypadku przekroczenia tego terminu Projektantowi należą się ustawowe odsetki.

- Projektant oświadcza,  że jest płatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod nr NIP

............................................................

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za prace w ramach nadzoru autorskiego wykonane wyłącznie na jego zlecenie lub wezwanie.

§ 6.

Do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostają wyznaczone następujące osoby ze strony:

Projektanta:        ......................................................................

Zamawiającego: .......................................................................

## Zamawiający									Projektant

Karta Gwarancyjna /W z ó r /załącznik nr 2 do umowy.......

Karta gwarancyjna wykonanych robót w okresie gwarancji sporządzona

w dniu ................................

- Zamawiający: Gmina Solec-Zdrój

- Wykonawca ............................................................................................................................

- Umowa: .................................................

- Przedmiot umowy:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla zadania „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów”

- Charakterystyka  przedmiotu, gwarancji umowy:

- projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, studia wykonalności, operaty wodno-prawne, raporty oddziaływania na środowisko, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Data odbioru dokumentacji , dzień ........................... miesiąc ........................ rok ....................

- Ogólne warunki gwarancji jakości

7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą karta gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa w tym m. in. techniczno-budowlanymi i ochrony środowiska.

7.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za :

- wady w dokumentacji projektowej dotyczące części merytorycznej, zmniejszające wartość użyteczną projektu.

- wady części fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji

- wady dokumentacji projektowej dotyczące niezgodności rozwiązań z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, niekompletności, niezgodności z przepisami.

7.3. Okres gwarancji wynosi 10 lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru .

7.4. W okresie gwarancji wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze .

7.5. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

  - jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami wybudowanie obiektu – natychmiast,tj w terminie 14 dni licząc od dnia zgloszenia wady projektu

  - w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7.6 Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiajacego do dochodzenia roszczeń z tytyłu rękojmi za wady /art .556-576 kodeksu cywilnego, oraz z art. 657 kodeksu cywilnego/.

7.8 Niewykonanie obowiązków przez Wykonawcę wynikających z niniejszej gwarancji w okresie gwarancji powoduje jego odpowiedzialnośc w art 471 kodeksu cywilnego.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji

Przedstawiciel Wykonawcy:

...............................................................................

Przyjmujący gwarancję

Przedstawiciel Zamawiającego:

.................................................................................