Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN.

Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.) - poniżej 4 845 000 euro.

PROWADZONE W TRYBIE

Przetargu nieograniczonego

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO:

(pieczęć i podpis)

Solec – Zdrój luty, 2011r.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje 
i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy 
z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych w/w ustawą oraz niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, 
z późniejszymi zmianami).

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 63303-2011, z dnia 23.02.2011r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.solec-zdroj.eu

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAWARTOŚĆ SIWZ

Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW wraz z załącznikami

Tom II: 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PRZEDMIAR ROBÓT

Tom III: 	SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT         BUDOWLANYCH

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

wraz z załącznikami

SPIS TREŚCI

I. DEFINICJE I SKRÓTY..……………………………..……..…………..………………...….…..…..str. 7

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO……………………..………….………...………...…….str. 7

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA………………….……………………………..…………...….str. 7

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA……………………………...…………………….…..….. str. 7

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA………………………………..……………...……...……...str. 7

#### VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA…………………...………………....…......…..………str. 8

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW…………………………………………..…….........…str. 8

VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU…………………………...…………………………………………...............……str.  9

#### IX. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW…...…...…….........................................................................str. 12

#### X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM……………………….…………..………...…...…….str. 14

#### XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ………………………………………………...………………str. 15

#### XII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY……………………………………..………….str. 15

#### XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT………………………………….……….…..…...str. 18

#### XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT………………………………..….…………..…...str. 18

#### XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY……………………………………….……………...…str. 18

#### XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT…………………………………………....................................................................................str. 19

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO…………………………………….............................................................................str. 20

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY……………………………………………………………………………...…………….….str. 20

#### XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA/WARUNKI UMOWY…………..…………......str. 21

#### XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO…………………………………………………………………………....……….…str. 22

XXI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH………………………………………………………………………………………str. 22

XXII. UMOWA RAMOWA………………………………………………………..…………......…. str. 22

XXIII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH………………..……...……..str. 22

XXIV. OFERTY WARIANTOWE………………………………………………….............………...str. 23

#### XXV. POROZUMIEWANIE SIĘ POCZTĄ ELEKTRONICZNA………………………..………….str. 23

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH…………………………..…………...…str. 23

XXVII. AUKCJA ELEKTRONICZNA……………………………………….………..……………..str. 23

XXVIII. ZWROT KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU………………………..….…...….str. 23

#### XXIXINFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE ………………………….…………………..…. str. 23

XXX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW..……………………………………….………………….………str. 23

## I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający – Gmina Solec – Zdrój.

- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Instrukcja – instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami, stanowiąca treść Tomu I SIWZ.

- Ustawa – ustawa z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.).

#### II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest – GMINA SOLEC-ZDRÓJ

ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec-Zdrój,

NIP: 655-187-96-23

www.solec-zdroj.eu

tel. (0-41) 377-60-39, 377-60-41,

faks: (041) 377-60-22

e-mail: ug@solec-zdroj.pl

#### III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako: RIG.701.8.1.2011.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

#### IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
i art. 10 ust. 1 ustawy.

Zmówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.).

#### V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj”.

Roboty budowlane związane są z wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze gminnej Piasek Mały-Czarny Gaj, w miejscowości Piasek Mały, gm. Solec – Zdrój. Prace do wykonania w granicach istniejącego pasa drogowego. Nakładka bitumiczna na długości od 0+000 do 0+962km i szerokości 3,0m.

2. Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym,

- wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,

- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty Wykonawca udzielił min. 3-letniej rękojmi.

3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawierają:

a/ opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót – Tom II SIWZ

b/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Tom III SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia”, „inwestycją”, „projektem”, „zadaniem” lub „zamówieniem”.

5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

45 000 000-7 Roboty budowlane.

45 233 120-6– roboty w zakresie budowy dróg,

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych przez Zamawiającego opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

8. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

a) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót ,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” - art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

b) zamontowanie tablicy informacyjnej - art.45 ust.4 ustawy Prawo budowlane.

9. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r Nr 39, poz.251) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z w/w ustawą i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r Nr 25, poz.150).

10. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu realizacji inwestycji.

11. Wszystkie materiały/urządzenia, które zostały określone w załącznikach i dokumentacjach do SIWZ za pomocą nazw producentów, mogą zostać zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi, tj. o bezsprzecznie takich samych lub lepszych parametrach technicznych i cechach jakościowo-eksploatacyjnych. Użyte w SIWZ nazwy handlowe materiałów winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.

12. Wykonawcy musi użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne określone w specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

13. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14. Zamawiający może wykorzystać do budowy daną partię materiału po jej uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady na przedmiot zamówienia - 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego – bezusterkowego.

#### VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- termin wykonania robót od dnia podpisania umowy do dnia 29-07-2011

- termin zgłoszenia gotowości odbiorowej robót do dnia 29-07-2011.

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:

- 1 robotę budowlaną, obejmującą budowę, przebudowę lub remont drogi z nawierzchnią z mieszanki mineralno-bitumicznej o wartości co najmniej 100 000 zł brutto.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

Zamówienia;

a) Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp (dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub inny sposób) do wytwórni mas bitumicznych.

b) Wykonawca musi dysponować co najmniej – rozściełaczem/układarką mas bitumicznych - min. 1 szt., walcem drogowym - min. 1 szt.

c) Wykonawca musi dysponować co najmniej osobą pełniącą funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./), wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę, co najmniej 
100 000 zł.

b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie 
z postanowieniami SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp.

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi treść rozdziału VIII niniejszej SIWZ.

  - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYW CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE

ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ Tom I.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie oświadczenie składane wspólnie przez wszystkich Wykonawców, musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców.

1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ Tom I.

1.3. Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie  dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do SIWZ Tom I.

1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ Tom I.

1.5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 8 do SIWZ Tom I.

1.6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 100 000 zł. lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 100 000 zł., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny stan posiadania wiedzy i doświadczenia, łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty wymienione w punkcie 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.  ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

2. UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych w wysokości co najmniej 100 000 zł. lub jego zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 zł., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - do wykorzystania wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ Tom I.

4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ Tom I.

4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

4.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert.

4.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, 
pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdziale VII SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 4 rozdziału VIII SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie musi być złożone oświadczenie i dokumenty, o których mowa w ust. 4 rozdziału VIII SIWZ przez każdego z Wykonawców. Oświadczenie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, ust. 4, pkt. 4.2., 4.3., 4.4., 4.6. składa:

6.1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2. Zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, ust. 4, pkt. 4.5., zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

7. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, i brak podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

8.1. Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę, o której mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.3. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

a) Treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania.

b) Każdy z Wykonawców musi się podpisać pod pełnomocnictwem.

c) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

8.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8.3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy.

8.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 4, rozdziału VIII SIWZ.

Dokumenty określone w ust. 1, rozdziału VIII SIWZ winny potwierdzać spełnianie łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, do których się odnoszą.

8.5. Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta złożona przez takich Wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Umowa ta w szczególności powinna zawierać następujące postanowienia:

• związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy na wykonanie robót obejmujących przedmiot zamówienia, powiększony o okres z tytułu rękojmi za wady,

• wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

• zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy, realizowanego zamówienia,

• role i zadania każdego z Wykonawców – określenie zakresu przedmiotu zamówienia - wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wykonywaniu umowy,

• zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,

• wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy między Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie do czasu wykonania zamówienia, powiększony o okres z tytułu rękojmi za wady.

9. Dołączone do oferty oświadczenia należy składać w oryginale.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w ust.. 2 i ust. 3, rozd. VIII SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawców lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwego Wykonawcę lub te podmioty.

10. Gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

11. Dokumenty składane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.

12. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN. Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

#### IX. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane pisemnie na adres: Urząd Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec-Zdrój.

3. Zamawiający urzęduje w następujących dniach pracujących i godzinach: od poniedziałku do piątku, od godziny 715do godziny 1515.

4. Pożądane jest, aby w korespondencji przesyłanej Zamawiającemu, Wykonawcy posługiwali się znakiem postępowania: RIG.701.8.1.2011.

5. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać także za pomocą faksu. Wówczas każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Numer fax. Zamawiającego – 41-377-60-22.

6. Zamawiający może przekazać Wykonawcy na jego wniosek, egzemplarz SIWZ w formie elektronicznej – płyta DVD.

We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- numer telefonu, faksu,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- określenie sposobu, w jaki Zamawiający dokona przekazania wersji SIWZ na płycie DVD,

- znak postępowania RIG.701.8.1.2011.

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości przekazania Wykonawcom pełnej treści SIWZ 
w formie papierowej.

7. W przypadku uzupełniania oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, uzupełniane oświadczenia lub dokumenty muszą być przekazane Zamawiającemu w formie pisemnej, przy czym oświadczenia i pełnomocnictwa w oryginale, a dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

8. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

9. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy nie później niż na dwa dni przed upływem terminu do składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej: www.solec-zdroj.eu.

11. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ.

12. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej:  www.solec-zdroj.eu.

13. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

14. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne - zastosowanie mają przesłanki określone w art. 12a ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także poinformuje o tym na stronie internetowej: www.solec-zdroj.eu.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wskazuje następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach stanowiących przedmiot niniejszej SIWZ

- Jolanta Podkowa – inspektor - pokój nr 3 nr tel. (041)3776041 wew. 33, w godzinach 800-1500.

Uwaga: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez kilku Wykonawców wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z wyznaczonym Pełnomocnikiem.

#### X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym do dnia 11.03.2011r. do godz. 900, w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem z konta na poniżej podany rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Solcu - Zdroju

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju

nr rachunku : 66851700070000000003900013

z dopiskiem: wadium na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj”

Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew do dnia 11.03.2011r.. do godz. 900. 
W wymienionym przypadku przekazanie Zamawiającemu kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

UWAGA: Oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
u Skarbnika Gminy pok. nr 15. W wypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Wykonawca złoży kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie stempel potwierdzający dokonanie przelewu.

Zamawiający otrzyma od Zamawiającego pisemne potwierdzenie złożenia dowodu wniesienia wadium.

W związku z powyższym do oferty należy załączać kserokopię dokumentu wadialnego.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji musi ona obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale XI.

Gwarancja ma być, co najmniej bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzibę,

- gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska),

- określenie przedmiotu postępowania,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”,

a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo:

• wybór prawa polskiego właściwości miejscowej sądu według siedziby Zamawiającego dla rozstrzygania sporów z tytułu przedmiotu gwarancji.

5. Postanowienia ust. 4. stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w ust. 2.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.

Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46, ust. 4a Ustawy,

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

#### XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, (w tej samej chwili), co powoduje, że nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania art. 111 §2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu, dnia w którym to zdarzenie nastąpiło.

2. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

#### XII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne.

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w treści niniejszej SIWZ.

1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

1.4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

1.5. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta musi być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego Pełnomocnika.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.7. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.2. Oferta powinna składać się z:

2.2.1. Formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ Tom I,

2.2.2. Pełnomocnictwa obejmującego swoim zakresem umocowanie do podpisania oferty, które winno być dołączone do oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

2.2.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentu ustanawiającego Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

UWAGA: Treść każdego Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

2.2.4. Kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót zamieszczonych w Tomie II SIWZ metodą kalkulacji uproszczonej - załącznik nr 2 do SIWZ Tom I.

2.2.5. Wykazu stawek i narzutów - załącznik nr 9 do SIWZ Tom I.

2.2.6. Wykazu materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ Tom I.

2.2.7. Zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII oraz XXIX niniejszej SIWZ.

2.2.8. Kserokopii dowodu wniesienia wadium.

2.2.9. Parafowanego wzoru umowy jako akceptacji jej treści i warunków. Wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do SIWZ Tom I.

2.3. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Dokumenty należy załączyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

Przy czym:

- dokument pełnomocnictwa może być przedłożony jedynie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

- oświadczenia sporządzane na podstawie załączników do niniejszej SIWZ muszą być złożone w formie oryginału.

2.4. Dokumenty sporządzone na podstawie załączników znajdujących się w Tomie I SIWZ  należy wypełnić wszystkie bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Tomie I SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Wielkość wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać niezmieniony.

W przypadku, gdy jakakolwiek dokument nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy".

2.5. Wszystkie zapisane strony oferty należy ponumerować kolejno. W treści formularza ofertowego należy umieścić informacje o ilości stron.

2.6. Każda strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez osobę podpisującą ofertę, zgodnie z zapisami pkt. 1.4. oraz 1.5.

2.7. Zaleca się, aby oferta była spięta w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.

2.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą ofertę, wraz z datą naniesienia zmiany.

2.9. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) muszą one stanowić odrębną część niezłączoną 
z ofertą w sposób trwały).

3. Tajemnica przedsiębiorstwa.

3.1. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem:„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

3.2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

3.3. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu ofertowym. Należy podać liczbę stron dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy dotyczących: adresów, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

4. Opakowanie oferty.

4.1. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Solcu - Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić w widocznym miejscu i czytelnym drukiem:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj”

Nie otwierać przed dniem   11.03.2011r. godz. 920.

4.2. Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

4.3. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

5. Zamiana lub wycofanie oferty.

5.1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

5.2. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona oferta tj. 
w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” - pozostałe oznakowanie wg pkt. 4.2.

5.3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert i po stwierdzeniu poprawność procedury dokonania zamiany, zostaną dołączone do oferty Wykonawcy, który dokonał zamiany.

5.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zamian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

5.5. Koperty oznakowane napisem „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

#### XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój, pok. 18 lub przesłać na adres Zamawiającego.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 11.03.2011r., o godz. 900 (czasu lokalnego).

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

#### XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój – sala konferencyjna II piętro, w dniu 11.03.2011r. o godz. 920 (czasu lokalnego).

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

5.1. Dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu, do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

5.2. Dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone, w art. 89 ust. 1 ustawy.

6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

#### XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, na podstawie Przedmiaru robót zamieszczonego w Tomie II niniejszej SIWZ metodą kalkulacji uproszczonej.

2. Kosztorys oferty, o którym mowa w pkt. 1 należy sporządzić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót.

3. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Wykonawca określi ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót.

5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiaru robót.

Ewentualne błędy ujawnione w Przedmiarze robót, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w okresie przewidzianym na składanie zapytań.

6. Suma wartości pozycji kosztorysu ofertowego przeniesiona do Formularza oferty i powiększona o obowiązujący podatek VAT stanowi ostateczną cenę oferty.

7. Ceną oferty jest kwota podana przez Zamawiającego w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załączniku nr 1 do SIWZ Tom I.

8. Cena oferty musi być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach do dwóch miejsc po przecinku).

9. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny oferty i jej elementów w walutach obcych.

10. Zgodnie z treścią art.91 ust. 3a ustawy Pzp., jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z przedmiaru robót i STWiOR, jak również koszty robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i STWiOR, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca kalkując cenę winien uwzględnić wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie włączając w to: koszty bezpośrednie, ogólne robót i prowadzenia działalności oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy - m.in. roboty tymczasowe, prace towarzyszące, koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty, wytyczenia i inwentaryzacji, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty administracyjne, koszty transportu, koszty wszelkich ubezpieczeń, koszty badań, ekspertyz i sprawdzeń wykonanych prac, uporządkowania placu budowy, inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia oraz podatek VAT.

12. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy przed przystąpieniem do kalkulacji ceny oferty.

13. Ustala się, że ceny jednostkowe dla odnośnych pozycji w kosztorysie ofertowym nie ulegają zmianie. Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji przez cały okres realizacji umowy.

14. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy może okazać się wyższe lub niższe od ceny oferty w przypadku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ona wprowadzona ustawowo.

#### 15. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty - błędne skalkulowanie ceny.

16. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

#### XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

Cena brutto całego zamówienia - waga tego kryterium wynosi 100%.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 %.

Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:

Liczba 		Cn

zdobytych = ------------------- x 100

punktów 		Cb

Gdzie: Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

100 – znaczenie kryterium ceny

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do czterech miejsc po przecinku.

UWAGA!

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści również informacje, o których mowa w ust. 1. pkt. a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 12 SIWZ Tom I w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po wniesieniu 
przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa w/w osoby.

6. Osoba bądź osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

2. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000r., Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem z konta na rachunek bankowy Zamawiającego:

Urząd Gminy w Solcu  -Zdroju

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu  -Zdroju

nr rachunku : 66851700070000000003900013

z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie „Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj”.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane - podpisania protokołu końcowego odbioru zadania,

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

7. W zależności od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostaną wprowadzone do umowy.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza może, w celu uzyskania pewności w przedmiocie prawidłowego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrócić się do Zamawiającego o akceptację treści wzmiankowanego zabezpieczenia.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. W przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, muszą zostać wskazane, jako Wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące wspólnie.

11. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego.

12. Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca, po upływie okresu, na jaki zostało wniesione zabezpieczenie, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność 
z oryginałem.

#### XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA/WARUNKI UMOWY

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokością kar umownych z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ Tom I.

#### 2. Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

2.1. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

#### 3. Zmiany mogą dotyczyć;

3.1. Zmiany treści dokumentów, stanowiących integralną część umowy, zawierających zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwagi na: ujawnienie błędu w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub STWiOR; wystąpienia robót zamiennych niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych; aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; zmiany wymiarów lub położenia części robót budowlanych; zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru; rezygnacji z wykonania części robót budowlanych.

3.2. Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych. Konieczność przesunięcia terminu realizacji robót wynikła wskutek:

- siły wyższej,

- okoliczności których nie można przewidzieć,

- zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania,

- wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu prawidłowego wykonania prac, a uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

- zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej np. nadzoru budowlanego, PIP, itp. wydanych stosownie do ich właściwości,

- pojawienia się na trasie prac wykopalisk archeologicznych, a także niewybuchów i niewypałów,

- w wyniku kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi.

3.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodu konieczności wykonania robót zamiennych; rezygnacji z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), rezygnacji z wykonania części robót jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym oraz nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT,

3.4. Zmiana osób pełniących funkcję inspektora nadzoru i kierownika budowy z powodu np. utraty przez wskazaną osobę zdolności do pracy; nie wywiązywania się z powierzonych obowiązków.

3.5. Wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa.

4 Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

#### XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 jest:

a) odwołanie

c) skarga do sadu.

3.1. Odwołanie.

Wobec opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzuceniu oferty odwołującego można wnieść odwołanie do Prezesa Izby na zasadach określonych w art. 180 -198  ustawy P.z.p.

2.3. Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do

sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane są w art. 198a-198g Ustawy P.z.p.

XXI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXII. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67, ust. 1, pkt.6 ustawy.

XXIV. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXV. POROZUMIEWANIE SIĘ POCZTĄ ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się poczta elektroniczną.

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

XXVII. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVIII. ZWROT KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

#### XXIX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom –załącznik nr 11 do SIWZ Tom I.

3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty należy przedłożyć Zamawiającemu fakturę i oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnej mu kwoty za dany etap robót.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami i przepisami.

#### XXX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

- Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy.

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

- Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych.

- Załącznik nr 6 – Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych.

- Załącznik nr 7 – Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

- Załącznik nr 8 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.

- Załącznik nr 8a – Zobowiązanie innych podmiotów.

- Załącznik nr 9 - Wykaz stawek i narzutów.

- Załącznik nr 10 - Wykaz materiałów użytych do wykonania zamówienia.

-Załącznik nr 11 – Wykaz robót, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

- Załącznik nr 12 - Wzór umowy.

Załącznik nr 1

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w……………………………………………….. nr ……. z dnia ……. poz. …… o przetargu nieograniczonym na

„Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj”

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

JA/MY NIŻEJ PODPISANY/I

…………………………………………….

…………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………

…………………………………………………………

- Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferuję/my wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto ……………………….. ………………………………………….. PLN (słownie ............................................................... złotych), w tym należny podatek VAT w wysokości ………………………………….. PLN (słownie ................................................. złotych).

3. Oferowana cena zawiera koszty wykonania wszystkich prac łącznie z kosztami prowadzenia robót, kosztami koniecznych zabezpieczeń, uporządkowania placu robót oraz obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, dostarczoną dokumentacją i uzgodnieniami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

5. Zobowiązuję/my się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji zamówienia w terminach wskazanych w Tomie I SIWZ.

6. Zobowiązuję/my się na przedmiot zamówienia udzielić rękojmi za wady – 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego – bezusterkowego.

7. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

8. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

9. Wadium w kwocie ............... zostało uiszczone w formie ...................................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam/y do oferty.

Numer konta, na które Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu ……………………………………………………………………………………………………….

10. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11. Deklaruję/my wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto zgodnie z zapisami rozdziału XVIII Tomu I SIWZ w następującej formie …………………………………………………………………………………………………

12. Oświadczam/y, że sposób reprezentacji Wykonawców występujących wspólnie jest następujący:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

13. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

14. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

15. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

Do formularza oferty załączam/y następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Data …………………………………………

Załącznik nr 2

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

KOSZTORYS  OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj”

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-31 0107-01 SST D- 04.04.04 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zgęszczeniem mechanicznym-średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m3 | 962*3*0.10 =288.600 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0108-02 SST D- 04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową mechanicznie w ilości 50 kg/m2 na odcinku 0+000 do 0+962 o szer.3.0m | t | 962*3.0* 0.05= 144.300 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0309-04 SST D- 05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 962*3= 2886.000 |  |  |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Słownie:

Podatek VAT –

Ogółem wartość kosztorysowa robót  z podatkiem VAT–

Słownie:

Podpis.…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Data …………………………………………

Załącznik nr 3

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

Oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu określonych w art. 22, ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn. ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….........

w imieniu

.................................................................................................................................................................

...................…..........................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczam/y, że spełniam/y warunki o których mowa w art. 22, ust.1, ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

Zamówienia,

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny.

Podpis.…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

##### Data …………………………………………

##### Załącznik nr 4

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn. ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….........

w imieniu

.................................................................................................................................................................

...................…..........................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczam

że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1  ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Podpis.…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy)

Data …………………………………………

Załącznik nr 5

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Lp. | Rodzaj i przedmiot roboty budowlanej – zakres zamóeienia | Termin realizacji zadania | Wartość robót w zł. | Nazwa, adres, tel. Kontaktowy podmiotu na rzecz, którego wykonano roboty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od (dd/mm/rr) | Do (dd/mm/rr) |  |  |

Uwaga - Wykonawca przedstawi w wykazie tylko te roboty, co do których załączy dokumenty potwierdzające, powyższe informacje oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy)

Data …………………………………………

Załącznik nr 6

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn. ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………......... przedstawiam/y wykaz dostępnych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ technicznych

| Lp. | Wyszczególnienie narzędzi i urządzeń technicznych | Ilość szt. | Parametry techniczne | Podstawa dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | układarka mas bitumicznych |  |  |  |
| 2 | walec drogowy |  |  |  |

*Wykonawca jednoznacznie określi czy dysponuje własnymi narzędziami i urządzeniami technicznymi czy polega na potencjale technicznym innych podmiotów.

Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji narzędzi i urządzeń technicznych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wskaże że będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów.

Wykonawca oświadcza, że posiada/ma dostęp* (dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub inny sposób*) do wytwórni mas bitumicznych ……………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………...…..

*niepotrzebne skreślić

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy)

Data …………………………………………

Załącznik nr 7

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn. ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………......... przekazuję/my wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W tabeli należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi i ogrodowymi przy realizacji zadania:

| Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja/zakres wykonywanych czynności | Uprawnienia -numer uprawnień, zakres, data uzyskania. Wykształcenie w odniesieniu do kierownika robót ogrodowych | Nr ewidencyjny członka właściwej izby inżynierów budownictwa oraz data ważności zaświadczenia o wpisie na listę członków | Podstawa dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy |  |  |  |

*Wykonawca jednoznacznie określi czy dysponuje własnymi osobami czy dysponuje osobami innych podmiotów.

Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wskaże że będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Data …………………………………………

Załącznik nr 8

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn. ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….........  oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Data …………………………………………

Załącznik nr 8a

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

ZOBOWIĄZANIE

Ja/my niżej podpisany/ni* reprezentujący Podmiot (nazwa i adres)

……………………………………………………………………………............................................. zobowiązuję/my* się oddać do dyspozycji Wykonawcy (nazwa i adres)

……………………………….…………………………………………………………………………

następujące zasoby

…………………………………….……………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………………………

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

…………………………………………………………………………………………………………

.

.

*-niepotrzebne skreślić

UWAGA ! Dokument ten składa wraz z ofertą Wykonawca, natomiast podpisuje go Podmiot, który oddaje do dyspozycji wskazane zasoby do realizacji zamówienia.

Podpis .…………………………………………………………………………….

Data …………………………………………

Załącznik nr 9

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

Wykaz stawek i narzutów.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn. ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………......... oświadczam/y, że przy realizacji zamówienia dla robót, dodatkowych, zamiennych i uzupełniających będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty.

| Lp. | Wyszczególnienie czynników produkcji | Jednostka | Stawka obliczeniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robocizna (R) | złotych na 1 roboczogodzinę |  |
| 2 | Sprzęt (S) Należy wymienić urządzenia maszyny wykorzystane w trakcie realizacji robót - - - - - | złotych na 1 m-g |  |
| 3 | Materiały (M) | złotych na jednostkę miary | wg. załącznika nr 10 |
| 4 | Koszty zakupu materiałów (Kz) | % |  |
| 5 | Koszty pośrednie (Kp) – od R+S | % |  |
| 6 | Zysk kalkulacyjny (Z) od R+S+Kp | % |  |

Określone przez Wykonawcę narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku nie mogą być wyższe od przyjętych przy kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym.

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Data …………………………………………

Załącznik nr 10

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

Wykaz materiałów użytych do wykonania zamówienia.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn. ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………......... oświadczam(y), że do wykonania robót użyte zostaną wymienione w poniższej tabeli materiały.

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Data …………………………………………

Załącznik nr 11

Znak sprawy: RIG.701.8.1.2011

....................................................................                        ...........................................................

………………………………………………………….                                                 (miejscowość i data)

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

WYKAZ ROBÓT, KTÓRE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

przy realizacja zadania pn. „…………………………………………………………………………………..”.

| Czynności powierzone do wykonania | Zakres |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość powierzonych robót |  |
| Czynności powierzone do wykonania | Zakres |  |
|  | Wartość powierzonych robót |  |
| Czynności powierzone do wykonania | Zakres |  |
|  | Wartość powierzonych robót |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)

Data …………………………………………

# Załącznik nr 12

Wzór

UMOWA nr RIG.701.8.1.2011

zawarta w dniu ………, 2011r. pomiędzy Gminą Solec - Zdrój, z siedzibą - ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój, reprezentowaną przez:

mgr inż. Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec – Zdrój – zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Kopeć, 
a przedsiębiorstwem …………………………………………………………………………………………

NIP: ………………….., REGON………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………………………….……………… pod numerem KRS ………………………. ,

/wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej   ……………………………………………. pod numerem ….………………..…………….,

reprezentową przez: ................................................................................. zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§1.

1. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.), w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj”.

2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej umowy „przedmiotem umowy”, „przedmiotem zamówienia”, „inwestycją”, „projektem”, „zadaniem” lub „zamówieniem”.

PRZEDMIOT UMOWY

§2.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj”.

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1 obejmujących remont drogi gminnej Piasek Mały – Czarny Gaj nr 384058T na długości od 0+000 do 0+962km i szerokości 3,0m.

Roboty budowlane w ramach zadania objętego niniejszą umową obejmują m.in.

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym,

- wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,

- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawierają:

a/ przedmiar robót,

b/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem umowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zadania.

7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§3.

1. Integralną część umowy stanowią:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2) przedmiar robót,

3) oferta Wykonawcy z dnia ………………. 2011r.

2. Dokumenty wymienione w pkt.1) i 2) należy traktować jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji.

3. W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ust. 1, pkt.1) i 2)  nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu całości zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentach wymienionych w ust. 1, pkt.1) i 2)  w ciągu 5 dni od ich ujawnienia. W przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach.

TERMINY

§4.

Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

- termin wykonania robót od dnia podpisania umowy do dnia 29-07-2011

- termin zgłoszenia gotowości odbiorowej robót do dnia 29-07-2011.

OBOWIĄZKI STRON

§5.

1. Zamawiający w dniu przekazania Wykonawcy protokołem przekazania terenu budowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy.

2. Nadzór inwestorski nad przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawowany poprzez ……………………………………………………………………………………………..

3. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

4. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych będzie realizowana przy udziale Inspektora Nadzoru, który będzie reprezentować   Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy.

5. Inspektor Nadzoru świadczy w szczególności usługi inspektora nadzoru inwestorskiego działając w  granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póź. zmian.) z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych.

6. Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 5 podejmuje wyłącznie Zamawiający.

7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe
i zamienne zrealizowane przed podjęciem decyzji przez Zamawiającego, o której mowa w  ust. 6 umowy.

8. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

9. Inspektor Nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie z dokumentacją projektową, przepisami Prawa budowlanego lub obowiązującymi Polskimi Normami.

§6.

1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

a) sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazanie go Inspektorowi Nadzoru nie później niż do dnia przekazania terenu budowy,

b) prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia, z dnia 6 lutego 2003r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.),

c) zamontowanie tablicy informacyjnej - art.45 ust.4 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za właściwe oznakowanie robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności dziennika budowy.

3. Ustanowionym przez Wykonawcę

- Kierownikiem budowy jest ………………………………..………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………

4. Wykonawca zatrudni na budowie niezbędną kadrę kierowniczą, inżynierską oraz pracowników posiadających wszelkie uprawnienia wymagane przepisami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za utrudnienia w ruchu. Wykonawca na własny koszt opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z przepisami i zapotrzebowaniem.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach.

6. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy do momentu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia przejęcia terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego obiektu.

7. Wykonawca na swój koszt wykona przyłączenia wodociągowe i energetyczne dla potrzeb terenu budowy oraz poniesie koszty ich zużycia.

8. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy przestrzeganie przepisów bhp oraz utrzymanie czystości i należytego stanu porządkowego oraz zasad i sposobu gromadzenia, usuwania, a także unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów. Za nienależyte wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BiOZ Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

9. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r Nr 39, poz.251) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z w/w ustawą i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r Nr 25, poz.150).

10. Wykonawca zapewni ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

11. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia znaku geodezyjnego, Wykonawca musi fakt ten zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku - Zdroju. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na terenie budowy i  na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

13. Roboty ziemne prowadzone w obrębie wjazdów na posesje, ogrodzeń, itp., w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić w sposób nie prowadzący do ich uszkodzenia. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów Wykonawca uzyska wymagane prawem zezwolenia w tym zakresie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym na terenie budowy i na terenie przyległym do  terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

15. Wykonawca w razie zaistnienia takiej konieczności uzyska zgody na dojazd ciężkim sprzętem, a także zgody na zajęcie terenów okalających teren robót.

16. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót.

17. Do obowiązków Wykonawcy należy przywrócenie terenów zajętych czasowo do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych niniejszą umową na terenach sąsiadujących. W przypadku nie zastosowania się do powyższego Zamawiający, na  podstawie protokołu i wyceny sporządzonych przez niego z udziałem Wykonawcy, ma  prawo w całości obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót przez inny podmiot i potrącić te kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.

18. Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie wszystkich niezbędnych badań specjalistycznych, sprawdzeń, opinii, ekspertyz, opracowań, itp. niezbędnych do realizacji i odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca będzie miał na uwadze w tej kwestii normy oraz przepisy obowiązujące w Polsce.

19. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie prace towarzyszące – prace niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych – niezaliczone do robót podstawowych ani tymczasowych.

20. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego i upoważnionym przedstawicielom jednostek współfinansujących oraz udostępnieni im wymagane dokumenty.

21. Strony zobowiązane są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu terminowego 
i najlepszego wykonania przedmiotu umowy.

§7.

1. W ramach wymienionego w §17, ust. 1 wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca:

1) zapewnieni obsługę geodezyjną i geotechniczną przez uprawnione służby w tym geodezyjne wytyczenie, na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,

2)  wykona pełną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 1:1000 i przekaże ją Zamawiającemu.

UBEZPIECZENIA

§8.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zawarte umowy ubezpieczenia obejmujące, przedmiot niniejszej umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ochroną ubezpieczeniową winne być objęte także szkody wyrządzone przez Podwykonawców.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt.1. na własny koszt.

# REALIZACJA ROBÓT

§9.

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarami robót oraz STWiOR i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie.

3. Braki związane z nieznajomością terenu budowy przez Wykonawcę nie będą mogły stanowić o zmianie terminu realizacji robót.

§10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

2. Inspektor Nadzoru i Zamawiający uprawnieni są do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

§11.

1. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia pełną dokumentację powykonawczą.

2. Sprawdzona i zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości odbiorowej.

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE LUB ZANIECHANE WYNIKŁE PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§12.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy - roboty zaniechane - ze względu min. na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane środki finansowe, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy przez Zamawiającego.

3. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające z niewykonanych robót i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

4. Zamawiający dopuszcza na wniosek jednej ze stron możliwość wykonania robót zamiennych, tj. robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia, polegających m.in. na zamianie materiałów, rodzaju zastosowanych urządzeń, rozwiązań technicznych, technologii wykonania. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje przedmiar robót.

5. Realizacja tych robót poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6. Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego - zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności.

7. Przed przystąpieniem do wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przedmiaru robót zamiennych i kosztorysów obejmujących zakres tych robót opracowanych w oparciu o następujące założenia:

a) jeżeli roboty zamienne, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, za wykonane roboty,

b) jeżeli roboty zamienne, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca dokona ich wyceny na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru wycen własnych Wykonawcy dokonanych w oparciu o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym.

8. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne działania Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne.

9. Roboty dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie na  podstawie odrębnej umowy.

10. Wykonawca i Zamawiający, wraz z Inspektorem Nadzoru sporządzają Protokół konieczności robót dodatkowych, z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót.

11. Wykonawca sporządzi przedmiar i szczegółowy kosztorys robót dodatkowych i przekaże do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, a następnie Zamawiającemu.

12. Wycena robót dodatkowych nastąpi zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego paragrafu.

MATERIAŁY

§13.

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych.

2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą spełniać wszelkie wymogi STWiOR, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881) to jest:

- posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,

- być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia informacji dotyczących źródła pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi świadectwami i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

4. Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, lecz nie później niż przed rozpoczęciem robót przedstawić Zamawiającemu sprawdzone przez niezależne laboratorium drogowe receptury na wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznych zgodnie z SST.

5. Zamawiający, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo żądać okazania dokumentów wymienionych w ust. 2-4 od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowych i ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

6. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami lub nie spełnianie wymogów w ust. 2-4, wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca. Jednocześnie Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 000zł. za każde takie zdarzenie.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń, niespełniających wymogów norm, obowiązujących przepisów oraz wymagań wynikających z  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót.

8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Każda robota, w której wykorzystano materiały niespełniające zapisów pkt. 2-4 nie zostanie przyjęta do odbioru.

10. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać sukcesywnie Inspektorowi Nadzoru niezbędne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy wydane przez uprawnione jednostki. Komplet tych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora Nadzoru bądź Zamawiającego wątpliwości, co do jakości zastosowanych materiałów Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te zostaną wykonane w punkcie wskazanym przez Zamawiającego  na koszt Wykonawcy.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§1 .

1. Strony ustalają poniższe zasady odbioru przedmiotu umowy.

2. Zamawiający będzie dokonywał następujących rodzajów odbiorów:

2.1. Odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu nie później niż 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy. Dokonanie odbioru będzie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Jeżeli Inspektor Nadzoru nie zostanie poinformowany w powyższy sposób o zakończeniu robót zanikających lub podlegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, odkryć te roboty lub wykonać rozkopy niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

2.2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpoczęty w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

2.2.1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru.

2.2.2. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca załączy dokumentację powykonawczą uprzednio sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru (§11 niniejszej umowy).

2.2.3. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać m.in.:

a) dziennik budowy i księgę obmiaru wykonanych robót (oryginały),

b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokoły z badań i sprawdzeń,

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgodnie z zapisami §7,

d) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

e) rozliczenie końcowe budowy sporządzone na bazie inwentaryzacji geodezyjnej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

2.2.4. Zamawiający po otrzymaniu zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy oraz powiadomi uczestników odbioru.

2.2.5. Zakończenie czynności odbioru końcowego nastąpi (zakończy się) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

2.2.6. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

3. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. W kwestiach spornych dotyczących jakości wykonanych robót Inspektor Nadzoru 
i Zamawiający mogą zlecić wykonanie niezależnych badań, prób, ekspertyz i opinii. 
5. Wykonawca, zostanie obciążony kosztami wymienionych w ust. 4 opracowań.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, zastosowania niezgodnego z umową materiału, niewłaściwego ich wykonania, a także braku lub niekompletności dokumentacji powykonawczej Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady i usterki:

a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,

b) nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie, Zamawiający zażąda ponownego wykonania poszczególnych robót na koszt Wykonawcy.

8. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 6 i 7, nowy termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust., 2 co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

9. W przypadku nie przystąpienia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego do czynności odbioru z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez siebie komisję, przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o nowym terminie odbioru.

10. Przez wady i usterki rozumie się wszystkie odstępstwa od należytego i zgodnego z obowiązującymi normami i obowiązkami wynikającymi z umowy wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części lub całości przedmiotu umowy.

§15.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego, który będzie zawierał decyzję Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu terminu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady.

PODWYKONAWCY

§16.

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz ze wskazaniem części wykonywanych przez Podwykonawcę robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

2. Wykonawca w pełni odpowiada za wykonanie całości zamówienia, za jakość, terminowość i bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.

3. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w jego ofercie.

4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu:

a) dowód zapłaty Podwykonawcy,

b) oryginalne oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców realizujących roboty budowlane, że ich wymagane należności od Wykonawcy zostały uregulowane. Powyższe oświadczenie zawierać będzie min.: nr faktury, datę zapłaty, kwotę zapłaty, informacje o należytym wykonaniu zakresu robót.

c) pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że nie rości sobie żadnych praw wobec Zamawiającego co do kwoty należnej za wykonane roboty.

5. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

6. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647 §5 Kodeksu cywilnego.

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

8. Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §4 niniejszej umowy.

10. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

11. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

WYNAGRODZENIE

§17.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ............................................................................... zł. brutto (słownie: …………………………………….), w tym podatek VAT w wysokości …………..zł, z zastrzeżeniem punktu 4-6.

2. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do prowadzenia zgodnie z pozycjami wycenionego przedmiaru robót, księgi obmiaru wykonanych robót (obmiar robót faktycznie wykonanych).

3. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę pisemnego rozliczenia końcowego, sporządzonego na podstawie wskaźników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym z dnia …………, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego obmiar robót.

4. W przypadku wykonania mniejszej ilości robót wyszczególnionych w danej pozycji kosztorysu ofertowego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach.

5. Ustala się, że ceny jednostkowe dla odnośnych pozycji w kosztorysie ofertowym nie ulegają zmianie do dnia zakończenia robót.

6. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartości elementów niewykonanych, niezależnie od przyczyny powstania różnic, przy zastosowaniu cen jednostkowych jak w kosztorysie ofertowym.

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT

§18.

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów rozliczeniowych:

- kosztorys ofertowy,

- dokumentacja powykonawcza,

- obmiar robót faktycznie wykonanych,

- pisemne rozliczenie końcowe,

- protokół odbioru końcowego robót,

- faktura wystawiona przez Wykonawcę,

2. Faktury wystawiane będą oddzielnie dla robót podstawowych wynikających z niniejszej umowy i oddzielnie dla ewentualnych robót dodatkowych.

§19.

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

2. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty należy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w §16, ust.4.

§20.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§21.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, przelewem na konto Wykonawcy – nr konta  …………………………………………………………………...……………………………………..

2. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od należności określonej w fakturze.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§22.

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy wniósł w całości zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………………………zł. (słownie: …………………………………………………………………) stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego określonego w §17 ust. 1 umowy.

2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci ………………………………………...

- Zamawiający może na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zapewniający ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

4. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia (kwota  …………………...…) .

- Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia (kwota  ……………………………), pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca, po upływie okresu, na jaki zostało wniesione zabezpieczenie, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność 
z oryginałem.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na  usunięcie wad i usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej ze  środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

RĘKOJMIA

§23.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu. Przez wady i usterki rozumie się wszystkie odstępstwa od należytego i zgodnego z obowiązującymi normami i obowiązkami wynikającymi z umowy wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części lub całości przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń.

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie, wyznaczając jednocześnie termin przeprowadzenia oględzin w celu protokolarnego stwierdzenia istnienia wady.

3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadach i usterkach, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, ponosząc je w całości.

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków dotyczących usunięcia wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiający wyznacza terminy wszystkich przeglądów robót po odbiorze w okresie rękojmi za wady oraz termin ostatecznego przeglądu robót przed upływem rękojmi za wady ustalonego 
w ust. 1.

ODSZKODOWANIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§24.

1. Strony postanawiają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.

2. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy, o którym mowa w §25 ust. 1, pkt. 1.2. podpunkt c) nie rodzi w żadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym również z tytułu kar umownych po stronie Zamawiającego.

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §17 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w §4 umowy.

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad i usterek,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w §25, ust.1, pkt. 1.2.a) oraz pkt. 1.2.b) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust. 1 umowy,

d) z tytułu samego faktu istnienia wad trwałych w przedmiocie odbioru umożliwiających jednak jego użytkowanie, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust. 1 umowy,

e) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 17 ust. 1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy Wykonawcy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (z zastrzeżeniem ust.2), o którym mowa w §17 ust. 1 umowy.

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

4. Oprócz kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody i poniesionych kosztów.

5. Zapłata kar umownych następuje w pierwszej kolejności, poprzez potrącenie dokonane 
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a następnie mogą być potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

§25.

1.Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.1. Wykonawcy:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót.

1.2. Zamawiającemu:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni.

b) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, przedmiarami robót, obowiązującymi przepisami, albo też w inny sposób poważnie naruszy zobowiązania umowne.

c) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania.

d) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź zajęcia majątku Wykonawcy.

2.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§26.

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy.

3. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. W razie niewykonania w/w obowiązku Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynności spisu inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 
i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

6. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27.

1. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie siedziby – adresu i telefonów.

2. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

§28.

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Wykonawca nie może dokonać bez zgody Zamawiającego cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności bezwzględnej takiej czynności.

§29.

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

2. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny wg miejsca siedziby Zamawiającego.

§30.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.P prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.),  Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, 
z późniejszymi zmianami) oraz wszelkie obowiązujące przepisy.

.

§31.

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                        W Y K O N A W C A

Kontrasygnata Skarbnika

# ................................................

# Text boxes

ZAMAWIAJĄCY

GMINA SOLEC-ZDRÓJ

28 – 131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10

tel. (0-41) 377-60-41, fax. (041) 377-60-22

www.solec-zdroj.eu

NIP – 655-187-96-23

REGON - 291010754