Tom III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 1564012 Świniary – Zielonki od km 0+975 do km  1+975 dł. 1000m., zgodnie z zapisami Tomu III i Tomu IV SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia 
i przedmiarze robót zawartych w Tomie III do niniejszej SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Tom IV do niniejszej SIWZ.

Zakres robót do wykonania m. in.:

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego,

- wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Zakres rzeczowy został określony w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

Termin wykonania: do dnia 25.11.2008r.

PPRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Świniary – Zielonki od km 0+975 do km 1+975 dł. 1000m.

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PODBUDOWA |  |  |  |
| 1. d.1 | SST D- 04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie gł. 30cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni od km 0+975 do km 1+975 szerokości 3,0 m 1000*3 | m2 | 3000,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3000,00 |
| 2. d.1 | SST D- 04.02.01 | Warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie o gr. 10cm od km 0+975 do km 1+975 szerokości 3,0m 1000*3 | m2 | 3000,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3000,00 |
| 3. d.1 | SST D- 04.04.04 | Podbudowa z kruszywa kamiennego – warstwa dolna o gr.10 cm od km 0+975 do km 1+975 szerokości 3,0m 1000*3 | m2 | 3000,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3000,00 |
| 4. d.1 | SST D- 04.04.04 | Górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego o gr. 10cm od km 0+975 do km 1+975 szerokości 3,0m 1000*3 | m2 | 3000,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3000,00 |

Kolorem pomarańczowym zaznaczono przebieg drogi stanowiącej przedmiot postępowania.

Dz. nr 141 – Zielonki.

Dz. nr 597 – Świniary.